CO2双元双补偿热释电红外探测器说明书（100G）

一  探测器型号：PYD-212-FT4.26-3.9型

二  探测器组成

三  内部电路

四  技术指标及特性

| 名称 | 符号 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏元面积 | A | 2×2 | mm |
| 测量FT（2脚） | λ1 | 4.26 | μm |
| 参比FT（4脚） | λ2 | 3.9 | μm |
| 源极电压 | Vsd（2，4） | 0.4—0.7 | 伏 |
| 工作电压 | Vd | 2—15 | 伏 |
| 输出噪声（2脚） | Vrms（10,4） | ≤4 | 毫伏 |
| 输出噪声（4脚） | Vrms（10,4） | ≤4 | 毫伏 |
| 输出信号（2脚） | Vs（500,10） | 35（平均） | 毫伏 |
| 输出信号（4脚） | Vs（500,10） | 40（平均） | 毫伏 |
| 比探测率（CaF2窗口） | D*（500,10,1） | 2×108 | cmHz1/2/W |
| 探测器视场 | 90 | 度 |
| 使用温度 | Tb | －25—＋70 | ℃ |

五  用途

甲烷及其衍生物浓度的探测，气体报警。

淄博博山新颖传感器厂 淄博市博山区良庄路南   邮编255214  联系人：郭丽  电话：0533-4135178

传真：0533-4260443   手机：13806484537     邮箱：zbsensor@126.com

# Text boxes

φ8.2               φ9.1                  0.8灵敏元位置3           2

2

2

2.2×2.8      13              4.4      4          1

间隔3.4

4            1

·          窗口2×2       13              4.1

间隔3.4                              4管脚共圆φ5.08

测量电路                     参比电路                Vd（3脚）

Vs1（2脚）                       Vs2（4脚）

（1脚）

Rg1         Rs1                      Rg2         Rs2

（1脚）