PYD-1220C热释电红外探测器

用途：

用于火灾探测的参考探测器。1220B和1220C配合使用，前者探测火灾，后者做参考。

探测器结构

φ3

内部电路

3 Vd漏极

2 Vs 源极

Rs

1   接地

技术参数：

| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器灵敏元面积 | A2 | Φ2 | mm2 |
| 窗口材料 | 3.8μmFT (基板宝石) |
| 源极直流工作电压 | Vsd | 0.4—0.7 | V |
| 探测器视场 | θ | 90 | 度 |
| 放大器输出信号（带FT3.8） | Vo(500. 10) | ≥70±10% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤3 | mVrms |
| 电压响应率（无窗口） | Rv(500. 10) | ≥500 | V/W |
| 比探测率（无窗口） | D*(500. 10. 1) | ≥4×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -25 — +70 | ℃ |

说明：Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号值Vo

淄博博山新颖传感器厂    淄博市博山区良庄路南    邮编255214  联系人：郭丽  电话：0533-4135178

传真：0533-4260443      手机：13806484537       邮箱：zbsensor@126.com

# Text boxes

φ8.2           φ9.1                  灵敏元位置

1.2   2            1

2

3

窗口φ5                       13            5.1

3管脚共圆φ5.08

FET

C           Rg